| Номинальное выходное напряжение: | 14,4 В |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих напряжений: | 12 - 17В |
| Ток нагрузки: | до 4 А |
| Номинальная емкость батареи: | 8 Ач |
| Рабочий температурный диапазон: | -100С… +1050С |
| Электрическая защита: | Плавкие предохранители 5А |
| Вид корпуса: | Фибергласовая труба с дюралюминиевыми концевиками. |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | d 37,5 х 857 мм |
| Масса: | 2500 гр. |
| Ток заряда: | 800 – 4000 мА |
| Метод заряда: | Постоянным током, отключение по –dV. –dV = 0,2 В на батарею. |
| Назначение | Аккумуляторная батарея марки "FPNM-12080NG" предназначена для работы в составе модуля многозондового бокового каротажа 5БК-90А |