Аккумуляторная батарея

# Основные технические параметры.

| Номинальное выходное напряжение: | 12 В |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих напряжений: | 9 - 15В |
| Ток нагрузки: | до 16 А |
| Номинальная емкость батареи: | 8000 мАч |
| Тип элементов: | NiMh, размер «D» (d 33 х 60 мм) |
| Количество элементов: | 10 шт. |
| Вид межэлементных соединений: | Точечная сварка никелированными ленточными проводниками. |
| Рабочий температурный диапазон: | -100С… +1050С |
| Электрическая защита: | Не предусмотрена. |
| Габаритные размеры: | d 33 х 600 мм |
| Масса: | 1700 гр. |
| Ток заряда: | 800 – 3000 мА |

Назначение.

Батарея "FPNM-10080A" является единым заменяемым блоком аккумуляторов в изделии «Блок питания аккумуляторный БП-А», предназначенном для работы в составе автономной геофизической аппаратуры для исследования горизонтальных и наклонных окончаний нефтегазовых скважин:

- Скважная геофизическая аппаратура «КАСКАД»;

- Автономные приборы электрического и электромагнитного каротажа 4ИК-А, 5ИК-А, 5ИК-А-D, 2БК3/5-А, БКЗ+2БК3/5А, ЭКВР-А;

- Автономные приборы радиоактивного каротажа АПРК-2С, АПРК-3Н, АПРК-ГК, АПРК-СГК, АПРК-ННК, АПРК-2ННК, АПРК-НГК, АПРК-2ННК-НГК, ГГКП-А-108, АПРК-ИННК-108, 	АПРК-3ИННК-90, АПРК-СГПТ-А-108, РК-А-108, 2ГГК-А-108, 2ННК-А-90, ГГКЛП-А-108;

- Автономные приборы акустического каротажа АВАК-А, АКГ+контейнер, АКГ, АСПГ-150, АСПГ-108, АСПГ-76, АСПГ-90, ИМР-А.

Для замены батареи необходимо произвести следующие действия:

- снять (срезать) внешнюю термоусадочную оболочку с блока БП-А;

- снять одну боковую металлическую стенку блока БП-А;

- произвести демонтаж старых элементов;

- произвести монтаж батареи "FPNM-10080A", соблюдая полярность при припаивании проводников к выходным ленточным контактам батареи;

- проверить предохранители, заизолировать места пайки;

- смонтировать металлическую стенку и восстановить внешнюю термоусадочную оболочку;